## Slide 1: Projeto Balanceamento de Tráfego/Carga
TIM BRASIL TIM
TNE

## Slide 2: TNE
Objetivo:
Encontrar de forma massiva e automática oportunidades de melhorar balanceamento de tráfego/carga na rede;
Reduzir a quantidade de células com alta ocupação (PRB, Users) no assessment;
Reduzir o % de ocupação das cidades;
Evitar solicitações de novas ações no Rollout indevidamente
Melhorar a experiência do cliente

## Slide 3: TNE
Escopo:
1ª Fase:
Identificar oportunidades de balanceamento de tráfego/PRB/Users no mesmo END_ID, entre Layers que apontem para o mesmo azimute;
Fazer diferenciação entre layers considerando largura de banda distintas e CQI;
Tratar sites MOCN de forma diferenciada, levando em consideração o % de tráfego TIM e das outras operadoras;
Periodicidade: Semanal.
Limiares/Fórmulas:
Nokia | 
Limite | Descrição
User | Bandwidth 5MHz - Acima de 50 Crítico
 | Bandwidth 10MHz - Acima de 150 Crítico
 | Bandwidth - 15MHz Acima de 220 Crítico
 | Bandwidth - 20MHz Acima de 300 Crítico
Huawei | 
Limite | Descrição
User | Bandwidth 5MHz - Acima de 60 Crítico
 | Bandwidth 10MHz - Acima de 200 Crítico
 | Bandwidth - 15MHz Acima de 250 Crítico
 | Bandwidth - 20MHz Acima de 400 Crítico
Ericsson | 
Limite | Descrição
User | Bandwidth 5MHz - Acima de 50 Crítico
 | Bandwidth 10MHz - Acima de 135 Crítico
 | Bandwidth - 15MHz Acima de 220 Crítico
 | Bandwidth - 20MHz Acima de 375 Crítico
Todos os Vendors | 
Limite | Descrição
PRB | Para todas as Bandas - Acima de 70% Crítico
Ocupação = [(Vol_Dados_DL/Tput_Cell_DL) /439,45]
Limite | Descrição
CQI | Frequência 700 e 850: CQI_MEAN>=8
 | Demais Frequências: CQI_MEAN >=9

## Slide 4: TNE
Escopo:
2ª Fase:
Abranger END_ID vizinhos

## Slide 5: TNE
Inputs:
Relatórios semanal de ocupação – Fonte: Microstrategy;
Relatório semanal B.4021 (User, PRB, CQI) - Fonte: Microstrategy;
Relatório Personalizado semanal de Volume de Tráfego – Fonte: Microstrategy;
Relatório Personalizado diário de PRB Avail – Fonte: Microstrategy;
Extrato do Spazio;
Extra:
Código de balanceamento de tráfego por azimute em Phyton

## Slide 6: TNE
Resultado Esperado Aproximado:
UF | CIDADE | IBGE ID | SITE ID | CÉLULA | FREQ | BANDA | WEEK | CLASSIFICAÇÃO OCUPAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO PRB | CLASSIFICAÇÃO USERS | OPORTUNIDADES DE BALANCEAMENTO OCUPAÇÃO | OPORTUNIDADES DE BALANCEAMENTO PRB | OPORTUNIDADES DE BALANCEAMENTO USERS